Администрация города Лукоянов Нижегородской области Лукояновского муниципального района

постановление

От 21.01.2013 г № 9-п

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования – городское поселение «город Лукоянов» В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю: 1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования – городское поселение «город Лукоянов». 2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, а также разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов». 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Лукоянова Н.В. Марушкина.

Глава администрации                                                                             И.М. Большакова

# Приложение к постановлению

Администрации города Лукоянова

от « 21  » января 2013 г. №  9-п

Администрация города Лукоянова Нижегородской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЛУКОЯНОВ»

# г. Лукоянов - 2013

# Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Раздел 10.  Решение по бесхозяйных тепловым сетям

# Приложение 1. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплогазоснабжение)

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории.

1.1 Теплоснабжение коммунально-бытовых потребителей, жилых и культурно-бытовых учреждений.

Теплоснабжение коммунально-бытовых потребителей, жилых и культурно-бытовых учреждений в современных границах г.Лукоянова осуществляется от 58 котельных малой и средней мощности, топливо в основном природный газ, у 2-х котельных – каменный уголь, что подтверждено анкетой от администрации города Лукоянова.

На территории г. Лукоянова действуют:*

| - | 23 котельных отдельно стоящих, общей мощностью 11,07 МВт, из них наиболее крупными являются: |
| --- | --- |
| 1) | котельная администрации района с 2 котлами Хопер-100, мощностью 0,3 МВт; |
| 2) | котельная бани с 1 котлом КОВ-100с, мощностью 0,2 МВт; |
| 3) | котельная детского сада №1 с 1 котлом Хопер-100, мощностью 0,15 МВт; |
| 4) | котельная детского сада №3 с 2 котлами КЧМ-5, мощностью 0,2 МВт; |
| 5) | котельная детского сада №5 с 2 котлами КОВ-100с, мощностью 0,2 МВт; |
| 6) | Котельная детского сада №6 с 2 котлами Pegasus F-3, мощностью 0,51 МВт; |
| 7) | котельная детского сада №8 с 2 котлами КОВ-100с, мощностью 0,2 МВт; |
| 8) | котельная СОШ №1 с 2 котлами Универсал-6, мощностью 0,74 МВт; |
| 9) | котельная СОШ №2 с 2 котлами САРЗМ-100 и 1 котлом КОВ-100, мощностью 0,3 МВт; |
| 10) | котельная СОШ №2 по ул. Новошкольная с 2 котлами Универсал-6, мощностью 0,64 МВт; |
| 11) | котельная дома культуры с 1 котлом Ишма-100, мощностью 0,3 МВт; |
| 12) | Котельная ЦРБ с 4 котлами с 2 котлами Универсал-6, мощностью 2,52 МВт; |
| 13) | котельная Лукояновского сельхозтехникума с 4 котлами Факел, мощностью 2,04 МВт; |
| 14) | котельная Лукояновского медколледжа с 2 котлами КСТГМ-16, мощностью 0,22 МВт; |
| 15) | котельная Лукояновского педагогического колледжа с 4 котлами Универсал-6, мощностью 1,4 МВт; |
| 16) | котельная медсклада с 2 котлами Универсал-6, мощностью 0,62 МВт; |
| 17) | Котельная Лукояновского отдела ИФНС № 1 по Нижегородской области с 1 котлом КЧМ-80, мощностью 0,2 МВт. |
| - | 35 котельных встроенных, общей мощностью 2,46 МВт, из них наиболее крупными являются: |
| 1) | котельная администрации города с 2 котлами Хопер-63, мощностью 0,13 МВт; |
| 2) | котельная Ульяновской амбулатории с 2 котлами КЧМ-3ДГ, мощностью 0,19 МВт; |
| 3) | котельная военкомата с 1 котлом Кондор-20ш, мощностью 0,16 МВт; |
| 4) | Котельная ООО «Дорожник» с 2 котлами ИШМА-63, мощностью 0,29 МВт; |
| 5) | котельная ОАО «Рабочая одежда» с 4 котлами Ишма-80А, мощностью 0,32 МВт; |
| 6) | котельная торгового здания №1 с 1 котлом Ишма-80 и 3 котлами Ишма-100, общей мощностью 0,38 МВт. |

* Приложение 1

Прочие котельные малой производительности с различными марками котлов. Общая мощность всех 58 котельных в границах проектирования составляет -13,52 МВт.

1.2.  Теплоснабжение промышленных предприятий.

Общая мощность 11 котельных промышленных предприятий, расположенных на территории города составляет около 24,0 МВт, из которых наиболее крупными являются*:

| 1) | котельная МП «Лукояновское ПАП» с 2 котлами Факел Г, общей мощностью 0,298 МВт; |
| --- | --- |
| 2) | котельная депо, вокзала ГЖД с 4 котлами Универсал-6, мощностью 1,24 МВт; |
| 3) | котельная МЧС с 2 котлами Хопер-50, мощностью 0,1 МВТ; |
| 4) | котельная исправительной колонии №20 с 2 котлами ДКВР 6,5/13, мощностью 6,4 МВт; |
| 5) | котельная ПО «Хлеб» с 2 котлами Е 1/9, мощностью 3,4 МВт; |
| 6) | котельная ООО «Вита-Сом» с 1 котлом ДКВС 6,5/13 и 1 котлом ДУКЛА 4/13, мощностью 8,14 МВт; |
| 7) | котельная Лукояновского подшипникого завода с 2 котлами КВЗ, мощностью 1,2 МВт. |

* Приложение 1

На прочих предприятиях либо теплоснабжение осуществляется посредством электрических котлов, либо встроенных котлов малой мощности, либо теплоснабжение отсутствует.

Все  котельные на газовом топливе, кроме котельной Лукояновского подшипникового завода, которая работает на каменном угле.

1.3. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Магистральные тепловые сети в г. Лукоянове отсутствуют.

1.4. Тариф теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающие организации в г. Лукоянове отсутствуют, тариф не установлен.

1.5. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом.

На территории г.Лукоянова на расчетный срок до 2035 года получат развитие площадки нового жилищного строительства, которые будут размещаться во  II, III и IV зонах, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 279,0 тыс.м2 в количестве 1550 домов. В том числе на первую очередь строительства (до 2020 года) во II зоне планируется построить 40 домов общей площадью 7,2  тыс. м2., в III зоне 475 домов общей площадью 85,5  тыс.м2, в IV зоне 170 домов общей площадью 30,6  тыс.м2. На расчетный срок, в том числе на I очередь строительства во II зоне получат развитие площадки многоквартирного 2-4 этажного строительства общей площадью 9,0 тыс.м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  населения проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольные учреждения на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства на 50 мест в II, III, IV зонах, на расчетный срок строительства в III зоне на 50 мест; общеобразовательное учреждение на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства во II зоне на 1000 мест; межшкольный производственный комбинат на 100 мест в III зоне на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства.

Учреждений здравоохранения, спортивных сооружений: на расчетный срок расширение существующей больницы в III зоне  на 50 коек; спортивные территории на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в IV зоне на 0,7 га, на расчетный срок спортивная территория в III зоне на 1,4 га; ФОК на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в IV зоне с плавательным бассейном на 301,0 м² зеркала воды, спортивным залом на 1493,0 м² площади пола и ледовой ареной на 1800,0 м²  .

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  три продовольственных и непродовольственных магазина по 100,0 м2 торг.площ. в II, III, IV зонах, на расчетный срок один продовольственный и непродовольственный магазин на 100,0 м2 торг.площ. в III зоне;  кафе на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства во II зоне на 50 посад. мест, в III зоне на 40 посад. мест, в IV зоне на 20 посад.мест, на расчетный срок на 20 посад. мест в III зоне; КБО в III зоне на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства на 5 и 10 раб.мест и на расчетный срок на 5 раб. мест, во II зоне на расчетный срок на 10 раб.мест, на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в IV зоне на  5 раб.мест; пожарное депо на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в I зоне на 5 машин; баня в III зоне на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 60 мест.

Учреждения культуры и искусства: две библиотеки на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  во II и III зоне на 23,0 тыс. томов.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: гостиница на 50 мест в III зоне на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства.

Организации и учреждения управления: административное здание во II зоне на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 5,0 тыс. м3.

Кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи: на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  во II и III зоне отделения связи, на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства одно отделение сбербанка в III зоне.

Генеральным поселения не предусмотрено изменение схем теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от ближайшего источника тепловой энергии до тепло-потребляющей установки в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения не имеет целесообразности в виду увиличения теплопотерь и  расходов в системе теплоснабжения

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| 0 м. | 0 м. | 0м. | 100м.* |

* Котельная ЦРБ с 4 котлами с 2 котлами Универсал-6, мощностью 2,52 МВт.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение целесообразно организовать посредством  газо и электро-водонагревателей.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Город газифицирован., поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано индивидуальными газовыми котлами.

Отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды  для бытовых нужд через теплообменники.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I очередь Строительства (до 2010 г.) | Расчетный Срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем жилого фонда | тыс.м2 общ.пл. | 262,5 | 375,7 | 531,4 |
| 1.2. | Объем существующего сохраняемого жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл./ % | - | 243,4/100,0 | 243,4/100,0 |
| - | 1-2-этажный, индивидуальный | -«- | - | 152,9/62,8 | 152,9/62,8 |
| - | 2-3 этажный | т.м2 общ.пл./ % | - | 86,3/35,5 | 86,3/35,5 |
| - | 4-5-ти этажный | -«- | - | 4,2/1,7 | 4,2/1,7 |
| 1.3. | Структура нового жилищного строительства, в т.ч.: | т.м2 общ.пл./ % | - | 132,3/100,0 | 288,0/100,0 |
| - | 1-2-этажный, индивидуальный | т.м2 общ.пл./ % | - | 123,3/93,2 | 279,0/96,9 |
| - | 2-3 этажный | -«- | - | 9,0/6,8 | 9,0/3,1 |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты дошкольных учреждений | мест/на 1тыс.чел. | 662/44 | 812/55 | 862/58 |
| 2.2 | Объекты общеобразовательных учреждений | -«- | 1260/85 | 2260/152 | 2260/151 |
| 2.3 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |
| - | Больницы | коек/ на 1 т.чел. | 290/20 | 290/20 | 340/23 |
| - | Поликлиники | посещ.в смену/ на 1 т.чел. | 740/50 | 740/50 | 740/49 |
| 2.4 | Объекты торгового назначения | м2 торг.пл./ на 1 т.чел. | 7415,4/498 | 7715,4/518 | 7815,4/521 |
| 2.5 | Объекты общественного питания | посад.мест/ на 1 т.чел. | 562/38 | 672/45 | 692/46 |
| 2.6 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест/ на 1 т.чел. | 50/3 | 70/5 | 85/6 |
| 2.7 | Объекты культурно-досугового назначения | мест/на 1 т.чел. | 530/36 | 530/36 | 530/35 |
| 2.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | Объекты специального назначения (пожарные депо) | маш. | 5 | 10 | 10 |
| 2.10 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства (бани) | мест/на 1 т.чел. | 16/1 | 76/5 | 76/5 |
| 3. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий расход тепла | МВт | 40,82 | 95,48 | 121,08 |
|  | Протяженность тепловых сетей | км | - | - | - |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Целесообразно предусмотреть на расчетный срок и I очередь строительства, согласно Генерального плана города:

4.1.  Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения:

Теплоснабжение перспективной застройки предусматривается на  I очередь и расчетный срок строительства:

| 1) | для малоэтажного жилого фонда – от индивидуальных источников тепла на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2) | для 2-3 этажной застройки - от поквартирного отопления; |

4.2. Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

| 1) | для 4-х дошкольных учреждений на 50 мест каждый – 4 котельных с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,12 МВт каждая, в том числе 3 котельные на I очередь строительства; |
| --- | --- |
| 2) | для общеобразовательного учреждения – котельная «Рационал 1500» с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,95 МВт на I очередь строительства; |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей не представляется целесообразным.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

На данный момент перспективных источников  тепловой энергии не найдено.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Размещения  планируемых  объектов систем теплоснабжения местного значения

Проектом генерального плана  г. Лукоянов предусматривается*:

| - | оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами на газовом топливе - 1535 единицы, в том числе на I очередь строительства - 670 единицы; |
| --- | --- |
| - | оборудование 2-3 этажной застройки поквартирными котлами на газовом топливе - 300 единицы, в том числе на I очередь строительства - 300 единицы; |
| - | строительство 4 котельных мощностью 0,12 МВт для дошкольных учреждений, в том числе на I очередь строительства 1 котельная; |
| - | строительство котельной мощностью 0,95 МВт для школы на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,15 МВт для предприятия общественного питания и магазина на расчетный срок строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,16 МВт для межшкольного производственного комбината на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,34 МВт для гостиницы на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 3,0 МВт для бани и предприятия бытового обслуживания на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,15 МВт для библиотеки и предприятия бытового обслуживания на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 3,0 МВт для отделения связи, сбербанка и предприятия общественного питания на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,73 МВт для библиотеки, магазина, предприятия общественного питания, отделения связи и административного здания на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 3,0 МВт для спортзала, бассейна и ледовой арены на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,18 МВт для магазина, предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,26 МВт для пожарного депо на I очередь строительства; |
| - | строительство 2-х котельных мощностью 0,05 МВт каждая для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок строительства; |
| - | расширение котельной на 0,74 МВт для больницы на расчетный срок строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 0,46 МВт для СТО на I очередь строительства; |
| - | строительство котельной мощностью 1,1 МВт для СТО на расчетный срок строительства. |

* Приложение 1

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В связи с оборудованием помещений коммунально-бытовых потребителей, жилых и культурно-бытовых учреждений индивидуальными отопительными приборами определение единой теплоснабжающей организации не целесообразно.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно в виду оборудования помещений коммунально-бытовых потребителей, жилых и культурно-бытовых учреждений индивидуальными отопительными приборами.

# Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования отсутствуют.

Приложение 1

Условные обозначения:

Котельные, мощность в МВт (существующие/1очередь/расчетный период)